## Slide 1
KNT območje
Uvod
Reprezentativna osnovna celica
Rezultati
Zaključki
Literatura
1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana
(*e-mail: gasper212.bizjan@gmail.com)
Gašper Bizjan 1*, Janko Slavič, Tilen Košir
3D-natisnjena termoaktivna vibroizolacija temelječa na kvazi-ničelni togosti
[1] S. Dalela, P.S. Balaji, D. P. Jena, Nonlinear Dyn., 108 (2022) 1931-1971
[2] H. Fan, L. Yang, Y. Tian, Z. Wang, Composite Structures, 243 (2020), 112-144
[3] J. Qiu, J.H. Lang, A.H. Slocum, Microelectromech. Sys., 13 (2004) 137-146
Statična karakteristika reprezentativne osnovne celice
Z uporabo analitičnih enačb, numeričnih simulacij po metodi končnih elementov in eksperimentalno smo tvorili KNT na sliki 3.
Prisotnost nenadzorovanih vibracij v inženirskih aplikacijah hitro vodi v prekomerno obrabo ali celo v kritično odpoved materiala in strojnih delov. Z implementacijo vibroizolativnega metamateriala (MM) lahko omogočimo zaščito sistema pred dinamičnimi obremenitvami.
MM sestavljajo periodično razporejene podstrukture, ki skupaj tvorijo material s fizikalnimi lastnostmi, ki ga v naravi ne najdemo [1]. Te lastnosti je v celoti možno razbrati iz posamezne reprezentativne osnovne celice (ROC), kot je vidno na sliki 1. Geometrijsko kompleksne podstrukture lahko z aditivno tehnologijo skoraj poljubno postavimo v prostoru in jih na makronivoju formuliramo v MM poljubne oblike, zato se je ta izkazala kot odličen proces izdelave [2].
V raziskavi smo preučili in dokazali uporabnost 3D tiskane KNT vibroizolacije, ki izkazuje možnost krmiljenja z Joulovim tokom.
Kvazi-ničelna togost
V praksi je največkrat uporabljena linearna vibroizolacija, ki je učinkovita le, če je njena lastna frekvenca precej nižja od frekvence vzbujanja. Za odpravo te pomanjkljivosti je bila zasnovana ROC z nelinearno vibroizolacijo , ki izkazuje visoko statično togost in in veliko nosilnost, medtem ko nizka dinamična togostpomeni povečano območje izolacije pri nizkih frekvencah. Tako imenovana kvazi-ničelna togost (KNT) omogoča skoraj ničelno dinamično togost v delovni točki . Kot vidimo na sliki 1, jo tvorimo z združitvijo navpičnih lokov togosti in z uporabo vodoravnih kosinusnih nosilcev, ki pri pomiku preskočijo in vnašajo negativno togost [2].
Zadostiti moramo pogoju:
Krmiljenje togosti z Joulovim tokom
Dodatno krmiljenje togosti omogoča uporaba prevodnega filamenta.
S segrevanjem preko električnega toka lahko uporabimo termoelektrični pojav in manjšamo togost ter tako krmilimo delovanje MM (slika 2). Določili smo modul elastičnosti v odvisnosti od temperature .
Slika 1: Vibroizolativni MM, ki ga tvorijo ROC, ločuje sistem mase od okolice.
Slika 3: Potek sile v odvisnosti od pomika za vodoravni in navpični nosilec ter ROC.
Prenosnost metamateriala
Dinamične lastnosti MM lahko opazujemo na podlagi prenosnosti, pri čemer pomeni zmanjšanje dinamične obremenitve (slika 5).
Pri spremembi sistema (mase , s katero obremenimo posamezno ROC) se ne nahajamo več v območju . S spreminjanjem temperature lahko celotno togost zmanjšamo tako, da smo ponovno v območju KNT (slika 4).
Slika 4: Potek sile in togosti v odvisnosti od pomika ROC ter od temperature . Pri spremembi mase lahko z ustrezno temperaturo ostanemo pri minimalni togosti.
Slika 5: Analitični (levo) in numerični (desno) potek prenosnosti pri frekvencah . Opazujemo obremenitev g pri različnih temperaturah. Z ustrezno kombinacijo temperature in mase se nam frekvenčno območje dušenja poveča, saj imamo lastnost KNT. Pri spremembi obremenitve lahko prilagodimo temperaturo, da ostanemo pri največjem dušenju.
Slika 2: Eksperiment za določanje statične togosti pri različnih temperaturah